## Petra Dobrovolná

## Z2.

## firma AGRI FAIR

## Bioplynové elektrárny

## Jak lze využívat bioplyn?

- likvidace zemědělských odpadů a přebytků

- zužitkování zbytků rostlinné výroby jako jsou odpady ze zeleniny, lihové výpalky, bramborové slupky, zbytky z čištění obilí

- zužitkování odpadů živočišné výroby tedy exkrementy zvířat , hnojůvka, kejda

- odstranění biologické složky komunálního odpadu obcí a měst, soběstačnost v dodávce tepla a možnost prodeje jeho přebytku

## Předpokládaný vývoj bioplynových stanic

Povinnost ČR do roku 2010 zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů na cca 8% nám říká že výstavba bioplynáren se bude rozvíjet. Předpokládaný počet na rok 2012 je cca 100 bioplynových stanic.

Kukuřičná siláž
Realizace prodejem krmiva 700 Kč/t
Z 1 t kukuřice 417 kW 
417 kW x 3,90 Kč/kW= 1.626,-Kč/t

Náklad na výrobu 18000 Kč/ha při výnosu 35 t/ha 515 Kč/t
Tržba z ha z kukuřičné siláže přes BPS 56.910,-Kč/t

Krmné obilí mačkané
Realizace prodejem krmného mačkaného obilí 2000 Kč/t 
 Z 1 t obilí 825 kW 
825 kW x 3,90 Kč/kW= 3.218,-Kč/t

Náklad 15000 Kč/ha při výnosu 5,5 t/ha 2.727 Kč/t
Tržba z ha prostřednictvím BPS 17.699,-Kč/ha

Exkrementy zvířat
Realizace prostřednictvím BPS
Z 1 t kejdy vepřové 132 kW
132 kW x 3,90 Kč/kW= 515,-Kč/t

Z 1 t hnoje hovězího 93 kW
93 kW x 3,90 Kč/kW= 363,-Kč/t

## Principy fermentorů bioplynové stanice

Systém výstavby fermentorů 
Železobetonové nádrže které upřednostňují uložení pod zem (dle hydrogeologických podmínek). Mají velmi dobrou tepelnou bilanci. 
Spotřeba energie na ohřev fermentorů je do 30 %.

Skladování a konzervace

  - Dusání a konzervace

  - Vak

  - Silážní žlab

  - Silážní plato

## Kalkulace na bioplynovou stanici o výkonu 300kW/hod

| Stavební část | 14 mil.Kč |
| --- | --- |
| Kogenerace | 6 mil.Kč |
| Technologie | 18 mil.Kč |
| Celkem | 38 mil. Kč |

Tržba za elektrickou energii /rok 9.360.000,- Kč (při ceně 3,90 Kč/kW) .
Tržba za elektrickou energii 6 let 56.160.000,- Kč (při ceně 3,90 Kč/kW).

## Kalkulace na bioplynovou stanici o výkonu 500 kW/hod

| Stavební část | 13 mil. Kč |
| --- | --- |
| Kogenerace | 11 mil. Kč |
| Technologie | 34 mil. Kč |
| Celkem | 58 mil. Kč |

Tržba za elektrickou energii /rok 16.380.000,- Kč (při ceně 3,90 Kč/kW) 
Tržba za elektrickou energii 6 let 98.280.000,- Kč (při ceně 3,90 Kč/kW)

## Funkční schéma bioplynové stanice 500 Kw

- Fermentor 1

- Fermentor 2

- Koncový sklad

- Vstupní jímka

- Centrální čerpadlo

- Rozdělovač a potrubní rozvody

- Míchadlo ferm. 1- Mississippi RW

- Míchadlo ferm. 1- Stab RW

- Míchadla ferm. 2- TP RW

- Míchadla konc. skladu

- Vstupní zařízení Triolet

- Plnící stanice cisteren

- Technická budova

- Plynové potrubí

- Zásobník plynu

- Kogererační jednotka

- Rozvaděče, řídící pracoviště

- Technologický sklep

## Pro základní informace o bioplynových stanicích (BPS) uvádíme tři příklady funkčních bioplynových stanic.

## První příklad bioplynové stanice

- Vstupní materiál je pouze kukuřičná siláž.

- Výkon 500KW, dva motory Deutz 225kW a 275kW.

- BPS je realizována dvěmi nádržemi o průměru 26m hloubka 6m, fermentory jsou uloženy pod zemí.

- První fermentor se vstupním dávkovačem Fliegl, horním míchadlem a jedním míchadlem z boku.

- Druhý fermentor je společný s koncovou nádrží pro konečný materiál.

- Kapacita druhého fermentoru je na 6m činnosti BPS.

- Roční zisk po odečtení nákladů a splátek je 200 000EUR.

- Zemědělská firma, otec se synem, ukončili chov skotu a věnují se pouze BPS.

## Druhý přiklad realizace bioplynové stanice

- Výkon 500kW.

- Dva fermentory  ve tvaru „kruh v kruhu“, průměr vnějšího kruhu 36m, nádrže uložené pod zemí.

- Zemědělec ukončil chov skotu a věnuje se pouze bioplynové stanici.

## Třetí příklad bioplynové stanice

- Bioplynová stanice 1,5MW.

- Dva první fermentory, 4 druhé fermentory.

- Všechny fermentory  jsou pod zemí.

- Sklad koncového materiálu pod halou.

- Vstupní materiál slepičince na podestýlce, kukuřičná siláž, kejda.

## Bioplyn

## Výkupní ceny el. energie z bioplynu

Pro výrobu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně (využívající určenou biomasu) je výkupní cena elektřiny dodané do sítě 3,90  Kč/KWh.
Pro výrobu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně (využívající ostatní biomasu) je výkupní cena elektřiny dodané do sítě 3,30 Kč/KWh.

- Za bioplynové stanice využívající určenou biomasu se považují takové bioplynové stanice, které v kalendářním měsíci využívají více než 50% hmotnostního podílu v sušině tvořené rostlinami nebo jejich částmi získanými za zemědělské činnosti za předpokladu , že neslouží k jiným účelům než k využití ke zpracování v zařízeních určených pro produkci bioplynu, a současně v daném kalendářním měsíci využívají pouze jednu nebo více těchto vstupních surovin:

  - trávu z veřejné zeleně, sportovišť a soukromých zahrad včetně biomasy získané zemědělskou činností nebo péči o krajinu

  - celé sklízené rostliny poškozené krupobitím nebo porostlé obilí,

  - zvířecí exkrementy, včetně podestýlky, ze zvířat chovaných pro zabezpečení potravin
(masa,mléka,vajec) nebo vlny, kůže a dalších zvířecích produktů

  - části rostlin ze zemědělských a potravinářských výrob

  - nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé lisováním rostl.oleje

- Za bioplynové stanice využívající ostatní biomasu se považují všechny bioplynové stanice kromě výše definovaných.

- V současné době lze využít program podpory ministerstva průmyslu. Podpora je 50% maximálně 30 mil. Kč.

## Co je to bioplyn?

Jedná se o plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

### Složení bioplynu

- Metan 40-75%

- Oxid uhličitý 25-55%

- Vodní pára 0-10%

- Dusík 0-5%

- Kyslík 0-2%

- Vodík 0-1%

- Čpavek 0-1%

- Sulfan 0-1%

Energeticky hodnotný je v bioplynu metan a vodík. Problematickými jsou sirovodík a čpavek, které je často nutné před energetickým využitím odstranit, aby nepůsobili agresivně na strojním zařízení.

### Anaerobní digesce

Je kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu.

Produktem digestace je digestát, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

### Bioplyn je produkovaný zejména v

přirozených prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, trávící ústrojí (zejména u přežvýkavců). v zemědělských prostředích, jako jsou rýžová pole, uskladnění hnojů a kejd-odpadovém hospodářství na skládkách odpadů( zde je označovaný jako skládkový plyn), na anaerobních čistírnách odpadních vod, v bioplynových stanicích.

## Princip kogenerace

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. 
Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

## Jak pracuje kogenerační jednotka

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, zde však pomocí pístového spalovacího motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na spalování bioplynu, mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva. Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v rozmezí 80 - 90 %.

## Fermentace

Fermentace je většinou řešena ve dvou nebo více vyhřívaných fermentorech a koncovém skladu.Nejvýhodnější je umístění fermentorů pod zemí. Takže je větší tepelná izolace, jednodušší doprava vstupního materiálu

První fermentor používá materiál s vyšší sušinou. Proto je míchán patentovanými horními míchadly. Koncový produkt má cca 7 % sušiny. Nezapáchá a lze jej aplikovat podobně jako kejdu aplikátory na kejdovačích.

## Fermentor

Srdcem bioplynové stanice je fermentor, ve kterém probíhají biologické procesy. 
Této části technologie je nutné věnovat zvláštní pozornost, protože při fermentaci dochází k uvolňování velmi agresivních sloučenin plynů, které způsobují rychlou korozi materiálů. 
V místech uvolňování bioplynu je v zařízení systému bioplynové stanice  Hochreiter použito pouze velmi odolných materiálů. Pro stavbu nádrže a vnitřních částí nádrže je použita kvalitní nerezová ocel.Stěna nádrže je vzhledem k odlišným požadavkům na odolnost vnitřního prostoru fermentoru chráněna speciální folií. Fermentační nádrže projektované firmou Biogas Hochreiter nenarušují vzhled  hospodářství, protože jsou celé nebo z větší části  ukryté pod zemí.Přednosti tohoto řešení je snížení nároků na tepelnou izolaci fermentoru a snažší doprava vstupního materiálu.Obsluha bioplynové stanice zabere jednomu pracovníkovi asi dvě hodiny denně, z čehož největší část tvoří naplnění dávkovacího zařízení. Potřeba lidské práce je tedy minimální.Celý provoz je řízen a kontrolován automaticky, některé parametry lze kontrolovat i upravovat dálkově pomocí internetu.

## Co je to dřevní biomasa ?

Pod pojmem dřevní biomasa se rozumí kusové dřevo, dřevní odpad jako je kůra, štěpka, piliny, sláma, "ale elektrárny TALBOTT´S" spalují i suché části rostlin pěstovaných k účelu spalování (topol, osika, vrba, šťovík, topinambur, konopí, sloní tráva apod.)

  - Lesní štěpky 
Jsou různorodou surovinou, obsahující komponenty dříví, kůry, jehličí a list. zeleně, drobné větvičky a nedřevěné příměsy. (kompostový substrát nebo přímá aplikace do půdy).

  - Pelety

Spalováním dřevních peletek dochází k energetickému využívání plně obnovitelného zdroje energie. Emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány procesem fotosyntézy a využitím popela jako hnojiva se do půdy vrací zpět potřebné živiny.