ČEZ, a. s. 
Vodní elektrárna 
Provoz Lipno

Lipno nad Vltavou

Zdrojem energie této elektrárny je voda(…

Vodní dílo tak od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Toto dílo bylo postaveno především z důvodů vodohospodářských a energetických. Cílem stavby tedy bylo energetické využití spádu 160 m jako zdroje špičkové a regulační elektrické energie, zajištění minimálních průtoků ve Vltavě pod Lipnem II ve výši 6 m3s-1.

Popis elektrárny:

Vodní elektrárna Lipno I je vybavena dvěma soustrojími o jednotkovém výkonu 60 MW, která jsou umístěna v podzemní kaverně o rozměrech výlomu 60 x 22 x 38 m. Voda je k turbínám přiváděna přes vtokový objekt s česlicovými poli dvěma tlačnými šachtami o průměru 4,5 m do komory kulových uzávěrů. Tyto provozní uzávěry o světlosti 2,5 m přivádí vodu přes 24 rozváděcích lopat na Francisovy turbíny. Každá z obou turbín je pevně spojena s generátorem, který dosahuje při max. průtoku 46 m3s-1 vody přes turbínu výkon 60 MW. Voda, která odevzdala v turbíně svou energii, odtéká odpadním tunelem o průměru 7,5 m a délce 3,6 km do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě.

Senzitivní mapa vodní elektrárny Lipno I.

Přehradní hráz, 296 m dlouhá a 25 m vysoká, je na pravobřežní straně ze dvou třetin své délky zemní s návodním těsnícím jádrem, na levobřežní straně je zbývající část hráze tížná betonová se dvěma funkčními bloky. V těchto blocích jsou umístěna dvě přelivová pole, dvě základové výpusti a odběr průmyslové vody. Hráz je situována v říčním km 329,543.

Přehradní nádrž je svou plochou o rozloze 4 870 ha největším umělým jezerem v České republice. Leží v nadmořské výšce 726 m n. m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km.

tunel šikmého nákladního výtahu              vodorovný přivaděč o průměru 2,5m

spojující kulový uzávěr s turbínou.

Vodní elektrárna Lipno II má za účel vyrovnávat odtok vody z elektrárny Lipno I. Je to průtočná vodní elektrárna s jedním soustrojím, skládajícím se z Kaplanovy turbíny o maximální hltnosti 20 m3s-1 a generátoru o výkonu 1,5 MW. Hladinová regulace zajištuje rovnoměrný odtok vody pod vodním dílem. Hráz o délce 224 m a výšce 11,5 m leží na říčním km 319,108 a je opět kombinovaná, zčásti zemní a zčásti betonová gravitační. V betonové části hráze jsou umístěny dva přelivy, štěrková propust a tři násosková pole. Vodní nádrž má obsah 1,6 mil m3, rozlohu 12,4 ha a leží ve výšce 558 m n. m.

Všechny technologické pochody v obou elektrárnách jsou plně automatizovány. Zařízení je koncipováno jako bezobslužné, dálkově řízené z dispečinku ČEZ, a. s., Vodní elektrárny ve Štěchovicích. Nepřetržitý provoz kontroluje jeden směnový pracovník. Od uvedení do provozu byly všechny povodňové vlny transformovány tak, že nedošlo k ohrožení okolí Vltavy pod Lipnem. Přes vodní dílo provozně protékalo maximálně 92 m3s-1, což je hltnost obou turbín a současně maximální propustnost koryta řeky. Maximální přítok byl za dobu provozu 400 m3s-1. Od zahájení provozu zpracovávala elektrárna Lipno I veškerou vodu z nádrže. Po revizi manipulačního řádu je od června 1996 vypouštěn do původního koryta Vltavy mezi Lipnem I a Lipnem II sanační průtok 1,5 m3s-1.

Technické údaje:

Za 40 let provozu bylo dosaženo :

|  | výroba el. energie v GWh | provozní hodiny | počet najetí |
| --- | --- | --- | --- |
| TG 1 (generátor č.1 - Lipno) | 2 920 | 81 055 | 25 656 |
| TG 2 (generátor č.2 - Lipno) | 2 898 | 81 319 | 27 760 |
| ELI II (Vyšší Brod) | 194 | 327 968 | 369 |

Další zajímavé technické údaje :

|  | Lipno I | Lipno II |
| --- | --- | --- |
| průměrný přítok | 14.04 m3s-1 | 14.5 m3s-1 |
| stoletá voda | 339 m3s-1 | 350 m3s-1 |
| pětisetletá voda | 540 m3s-1 |  |
| tisíciletá voda | 650 m3s-1 |  |
| typ turbíny | Francis | Kaplan |
| spád turbíny | 161.65-149.149.35 m | 10.0-4.0 m |
| otáčky | 375 min-1 | 166.7 min-1 |

Pohled na víko Francisovy turbíny: